## 1. Základní údaje a technické parametry
Parametr	Hodnota (u obou variant)
Počet hořáků	2
Výkon	2,4 kW na hořák (celkem 4,8 kW)
Spotřeba plynu	cca 348 g/h
Rozměry	53,5 × 31 × výška 9,5 cm
Hmotnost	cca 3,6 kg
Provozní tlak	30 mbar (nízkotlaká verze) / 50 mbar (verze pro vyšší tlak)

Varianty 30 mbar i 50 mbar mají stejnou konstrukci, jen je rozdíl v tlaku plynu, podle kterého je vařič přizpůsoben.

## 2. Bezpečnostní upozornění
- Používej pouze s plynovou instalací, která je určena pro daný tlak (30 nebo 50 mbar).
- Před připojením zkontroluj těsnost spojů (např. mýdlovou vodou).
- Používej ventil s regulátorem tlaku, pokud je to nutné.
- Neprovozuj vařič v uzavřeném prostoru bez dostatečného větrání.
- Při vaření nenechávej vařič bez dozoru, nenechávej děti blízko, nedávej ho na hořlavý povrch.
- Po skončení vaření vypni ventil na plynové nádobě/dopravním potrubí.

## 3. Montáž a připojení
1. Umísti vařič na rovný, stabilní a nehořlavý povrch.
2. Připoj hadici k přívodu plynu s vhodným závitem a regulátorem, pokud je potřeba. Ujisti se, že všechny spoje jsou pevné a těsné.
3. Otevři ventil plynové nádrže pozvolna, aby se plyn nenafoukl náhle.
4. Ujisti se, že plynová hadice nemá ostré ohyby nebo závažné napětí.

## 4. Zapalování a provoz
1. Otoč regulačním knoflíkem příslušného hořáku do polohy „zápal / nízký výkon“.
2. Stiskni knoflík a drž ho stisknutý (pokud je konstrukce tlačítkového typu) a současně spusť piezo zapalování (pokud je k dispozici).
3. Jakmile se hořák zapálí, drž knoflík ještě několik sekund (cca 5–10 s), aby plamen zůstal stabilní.
4. Poté můžeš regulovat intenzitu plamene otáčením knoflíku.
5. Když končíš vaření, uzavři ventil na plynové nádobě / vypni regulátor.

## 5. Údržba a čištění
- Po použití nech vařič vychladnout.
- Povrch z nerezové oceli omyj jemným saponátem a vodou; vyhni se silným abrazivním prostředkům.
- Vyčisti trysky hořáků (uhlazené díly) – pokud jsou zaneseny, může plamen hučet nebo být nerovnoměrný. Použij jemnou jehlu či štětec (opatrně!).
- Kontroluj těsnost spojů, hadic a ventilů pravidelně.
- Skladuj s víkem a na suchém místě, mimo mráz a vlhkost.

## 6. Potenciální problémy a řešení
Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Hořák se nezapálí	Špatné zapojení, ucpaný hořák, špatný plyn	Zkontroluj přívod plynu, vyčisti hořák, zkontroluj těsnost
Plamen hučí / prská	Příliš vysoký tlak, špatný ventil, ucpaná tryska	Použij správný regulátor, vyčisti trysku
Plamen je žlutý / neúplné spalování	Nedostatečný přívod vzduchu, nečistoty	Vyčisti okolí hořáků, zajisti více vzduchu
Únik plynu při spojování	Nesprávné těsnění, poškozená těsnící gumička	Použij vhodné těsnicí prvky (např. těsnicí páska, O-kroužek)